Распределительный блок серии 1000RT повышенной плотности монтажа (HD)

Заказной номер S30264-D1024-V200

Новая разработка компании Corning Cable Systems - распределительный блок серии 1000RT повышенной плотности монтажа (HD). Данный блок позволяет максимально эффективно использовать пространство кроссового шкафа (выносного узла) для подключения большего количества линий.

Емкость блока размером всего (ВхШхГ) 180x137x163мм составляет 200пар. Этих показателей удалось достичь за счет разработки новых решений:

• I DC контакты располагаются с фронтальной и тыльной части плинта;

- Кабельная сторона подключается к тыльной, а кроссировочная к фронтальной стороне плинта;

- Изменен способ укладки проводов в плинтах. Исключены кабельные каналы для проводов, как в сериях 1000RT и 5000;

- Используются более короткие пружины контакта.

Итогом данных изменений стало:

- Уменьшение высоты плинта на 9мм;

- Лучшие характеристики передачи данных - до 30МГц (VDSL2).

В состав серии 1000RT блоков повышенной емкости также входят блоки на 100 пар (10-парные плинты) и 120 пар (8-парные плинты).

Блок 120 пар

Блок 200 пар	8-парные плинты

10-парные плинты

Ширина блока не зависит от типа плинта и емкости.

Состав блока повышенной емкости

Блок состоит из плинтов 8 или 10-парных в количестве кратному емкости блока. Плинты устанавливаются в металлический каркас соответствующего типа (200, 100 или 120 пар).

Фронтальная сторона (кроссировочная часть)

Защитная заглушка для тыльной стороны плинта с кабельным органайзером. Устанавливается после расшивки проводов для защиты IDC контактов и упорядочивания подключенных проводов.

Модуль защиты для плинтов. Модули защиты могут быть 10 или 8-парными в зависимости от типа плинта и заказываются отдельно от блока.

Пластиковая крышка для фронтальной стороны блока. Защищает от попадание пыли и воды на IDC контакты.

- Отключение от параметров изделий DIN 47608-2 было испытано с использованием состава из 4 газов, указанного в разделе 6: IEC 60068-2-60, метод 4 (200 млрд-1 NO2, 10 млрд-1 CL2, 10 млрд-1 H2S , 200 млрд SO2 , 25°С , 75% отн. вл.)

- Испытание без защиты от перенапряжения

# Text boxes

Слот для модуля защиты (устанавливается с фронтальной стороны)

| Параметр Характеристика изделия Механические: |
| --- |
| Принцип контакта | Соединение с прорезанием изоляции для размещения 1 провод на каждом разъеме IDC |
| Материал пружины | Специальная латунь |
| Контактная поверхность | Серебро (2...4 мкм) |
| Подходит для | Одножильных проводников диаметром 0,34-0,8мм; с ПЭ или ПВХ изоляцией (0,15-0,25 мм) |
| , Усилие фиксации провода с ПЭ или ПВХ изоляцией диаметром 0,34-0,8 мм Усилие фиксации провода т ч і~ « ч « г , , ^ 4 к /0,7-1,3; мин.: радиальное 3-5 Н |
| Число повторных соединений контакта IDC | > 200 соединений без сквозного износа (0,8мм > 50 соединений) |
| Перемещение проводников | Провод с ПЭ, ПВХ изоляцией; D=0,4-0,8 / 0,7-1,3 F=1,2...5H, каждые 10 циклов ±30° без обрыва провода, без изменения сопротивления контакта > 1мП |
| Воздействие окружающей среды: |
| Быстрые перепады температуры | -40°С / 70°С, 5 циклов, 30 минут |
| Влажность | 55°С / 90-95% отн. вл. |
| Поток смеси газов 1) | 10 дней |
| Воспламеняемость | Пластмассовые детали в верхней и нижней части элемента IDC5000 могут быть отнесены к классу UL94-V0 |
| Электрические: |
| Сопротивление контакта Rd | Rd < 5 мОм на точку контакта |
| Сопротивление изолятции Ris | Ris > 5 x 1010Ом |
| Емкость C | С< 7 пФ (0-5 МГц) |
| Импульсный ток 2) | 2,5 кА при сигнале 8 / 20 мкс |
| Импульсное напряжение 2) | >3,6 кВ при сигнале 1,2 / 50 мкс |
| Диэлектрическая прочность 2) | U=2000 В; f=50 Гц; t=60 с |
| Передача: |
| Вносимое затухание | 0,1 дБ (100 МГц) CAT.5 |
| Обратные потери | >32 дБ (100 МГц) CAT.5 |
| Переходные затухания на ближнем конце | >55 дБ (17 МГц) >50 дБ (30 МГц) |

Технические данные распределительных блоков серии 1000RT (HD)